## Slide 1: 典型高约束运行模式聚变堆面临的重要挑战
进入高约束模需要高辅助加热功率（P_ext）
高加热功率需要偏滤器脱靶运行解决稳态热负荷问题
ELM爆发产生巨大瞬态热负荷
  科学挑战
  难以提高聚变增益Q=P_fus/P_ext
  工程挑战
  高辅助加热功率技术难、成本高；偏滤器热负荷处理难
  亟需探索实现高聚变性能的其它方案
强磁场、反三角、高增益
强磁场提高欧姆加热，约束性能好
反三角可以在无需进入高约束运行模式的情况下实现良好的约束性能，且
  无ELM爆发带来的瞬态热负荷问题
  无需高辅助加热功率
  稳态热负荷也可以减轻
1
强磁场、反三角  有望实现无/低辅助加热情况下的高增益聚变堆